## Slide 1: 라즈베리파이 hostapd, Web server
YU-ANTL R&D Report
December 3, 2020
Min-Cheol Kim
Advanced Networking Technology Lab. (YU-ANTL)
Dept. of Information & Comm. Eng, Graduate school,
Yeungnam University, KOREA
(Tel : +82-53-810-3940; Fax : +82-53-810-4742
http://antl.yu.ac.kr/; E-mail : kmc724@ynu.ac.kr)

## Slide 2: Raspberry Pi & hostapd
hostapd 설치
  $ sudo apt-get install hostapd dnsmasq
DHCP 서버 설정 (/etc/dhcpcd.conf)
  아래 문구를 맨 밑에 추가
    interface wlan0
    static ip_address=192.168.0.1/24
    nohook wpa_supplicant
파일 설정 2 (/etc/hostapd/hostapd.conf)
  이 파일은 없으니 당황하지 말고 새로 만든 다음 아래 문구를 작성
    Interface=wlan0
    Driver=nl80211
    Ssid=SSID_NAME
    Hw_mode=g
    Channel = 7
    Wmm_enabled=0
    Macaddr_acl=0
    Auth_algs=1
    Ignore_broadcast_ssid=0
    wpa_=2
    wpa_passphrase=AP_PASSWORD
    wpa_key_mgmt.=WPA-PSK
    wpa_pairwise=TKIP
    Rsn_pairwise=CCMP

## Slide 3: Raspberry Pi & hostapd
파일 설정 3 (/etc/default/hostapd)
  # DAEMON_CONF 의 주석 # 을 지우고 아래 문구 작성
    DAEMON_CONF=“/etc/hostapd/hostapd.conf”
파일 설정 4 (/etc/dnsmasq.conf)
  백업본을 만들고 작성하는 것을 권장
    $ mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig
    interface=wlan0
    listen-address=192.168.0.1
    bind-interfaces
    domain-needed
    server=165.229.11.5 (nameserver)
    bogus-priv
    dhcp-range=192.168.0.10, 192.168.0.100, 12h

## Slide 4: Raspberry Pi & hostapd
파일 설정 (5) (/etc/sysctl.conf)
  # net.ipv4.ip_forward=1 의 주석 # 삭제
    net.ipv4.ip_forward=1
포트 포워딩 설정
  iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE
  iptables –A FORWARD –i eth0 –o wlan0 –m state --state RELATED, ESTABLISHED –j ACCEPT
  iptables –A FORWARD –i wlan0 –o eth0 –j ACCEPT
파일 설정 (6) (/etc/rc.local)
  exit 0 위에 아래 내용 입력
    iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
재부팅
  $ reboot
아래 명령어 입력
  꺼졌으니 프로그램 실행
    $ service hostapd start
    $ service dnsmasq start

## Slide 5: Raspberry Pi & hostapd
휴대폰에서 Wi-Fi 검색
  ssid=ANTL_RASP_AP

## Slide 6: Raspberry Pi & hostapd
연결 확인

## Slide 7: Raspberry Pi Web server
웹서버 어플리케이션 설치 (Apache)
  $ sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-python
아파치에서 파이썬 사용 설정 (/etc/apache2/apache2.conf)
  아래의 항목에 추가
    <Directory /var/www>
    Option Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
    AddHandler mod_python .psp, .py
    PythonHandler mod_python.psp | .psp
    PythonHandler mod_python.cgihandler | .py

## Slide 8: Raspberry Pi Web server
아파치에서 파이썬 사용 설정 (/etc/apache2/sites-available/000-default.conf)
  아래의 항목에 추가
    DocumentRoot /var/www/html
    <Directory /var/www/html>
    AddHandler cgi-script .py
    Option ExecCGI
    </Directory>

## Slide 9: Raspberry Pi Web server
휴대폰으로 접속해보기
  Wi-Fi AP 연결 확인

## Slide 10: Raspberry Pi Web server
인터넷으로 들어 가보기
  Hello World 출력 확인 (http://192.168.0.1/index.py)

## Slide 11: Raspberry Pi Web server
라즈베리파이 GPIO 상태 확인
  $ gpio readall

## Slide 12: Raspberry Pi Web server
웹페이지에서 출력

## Slide 13: Raspberry Pi Web server
아파치 실행 권한 변경 (/etc/apache2/envvars/)
  아파치 기본 권한: www-data
  주변장치를 다룰 권한이 없음
  따라서 권한을 pi로 변경 (root는 사용 불가)
    export APACHE_RUN_USER=pi
    export APACHE_RUN_GROUP=pi
파일 권한도 변경
  $ chmod 755 python.py

## Slide 14: Raspberry Pi Web server
모드 상태를 누르면 모드 상태 (input/output) 토글

## Slide 15: 결과
웹페이지에서 라즈베리파이 GPIO 설정
  LED 불을 켜고 끄기

## Slide 16: References
[1] [TIP] 라즈베리파이 3를 AP로 만들기 (How to make Raspberry Pi 3 to Access point device)
[2] 아파치 웹 서버 셋업하기, https://wikidocs.net/3220